# Введен в действие

Приказом Федерального

агентства по техническому

регулированию и метрологии

от 29 октября 2012 г. № 594-ст

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ГРУНТЫ

ПОЛЕВЫЕ ИСПЫТАНИЯ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Soils. Field testi№gs. Ge№eral

ГОСТ 30672-2012

Группа Ж39

ОКС 93.020

Дата введения

1 июля 2013 года

## Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-92 "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и ГОСТ 1.2-2009 "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила, рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены".

## Сведения о стандарте

1. Разработан Научно-исследовательским, проектно-изыскательским и конструкторско-технологическим институтом оснований и подземных сооружений им. Н.М. Герсеванова (НИИОСП им. Н.М. Герсеванова), ОАО "НИЦ "Строительство".

2. Внесен Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 "Строительство" Российской Федерации.

3. Принят Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и оценке соответствия в строительстве (приложение В к Протоколу № 40 от 4 июня 2012 г.).

За принятие стандарта проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Сокращенное наименование органа |
| --- | --- | --- |
| Азербайджан | AZ | Государственный комитет градостроительства и архитектуры |
| Армения | AM | Министерство градостроительства |
| Кыргызстан | KG | Госстрой |
| Молдова | MD | Министерство строительства и регионального развития |
| Российская Федерация | RU | Министерство регионального развития |
| Таджикистан | TJ | Агентство по строительству и архитектуре при правительстве |
| Узбекистан | UZ | Госархитектстрой |
| Украина | UA | Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства |

4. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 октября 2012 г. № 594-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 30672-2012 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2013 г.

5. Взамен ГОСТ 30672-99.

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему публикуется в указателе "Национальные стандарты".

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе (каталоге) "Национальные стандарты", а текст изменений государственного управления строительством - в информационных указателях "Национальные стандарты". В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе "Национальные стандарты".

## 1. Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к методам полевого определения характеристик физико-механических свойств и состояния грунтов при их исследовании для строительства.

## 2. Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 5686-94. Грунты. Методы полевых испытаний сваями

ГОСТ 19912-2001. Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием

ГОСТ 20276-99. Грунты. Методы полевого определения характеристик прочности и деформируемости

ГОСТ 20522-96. Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний

ГОСТ 23061-90. Грунты. Методы радиоизотопных измерений плотности и влажности

ГОСТ 23278-78. Грунты. Методы полевых испытаний проницаемости

ГОСТ 24847-81. Грунты. Методы определения глубины сезонного промерзания

ГОСТ 25100-2011. Грунты. Классификация

ГОСТ 25358-82. Грунты. Методы полевого определения температуры

ГОСТ 26262-84. Грунты. Методы полевого определения глубины сезонного оттаивания

ГОСТ 27217-87. Грунты. Метод полевого определения удельных касательных сил морозного пучения.

Примечание. При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов на территории государства по соответствующему указателю "Национальные стандарты", составленному на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

## 3. Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 5686, ГОСТ 19912, ГОСТ 20276, ГОСТ 20522, ГОСТ 23061, ГОСТ 23278, ГОСТ 24847, ГОСТ 25100, ГОСТ 25358, ГОСТ 26262, ГОСТ 27217.

## 4. Общие положения

4.1. Метод определения характеристик физико-механических свойств грунтов устанавливают в программе испытаний в зависимости от стадии проектирования, грунтовых условий, вида и уровня ответственности проектируемых зданий и сооружений.

4.2. Методы полевых испытаний грунтов в зависимости от вида грунта приведены в таблице А.1 Приложения А.

4.3. Полевые испытания проводят непосредственно на поверхности грунта, в массиве грунта или опытных горных выработках (котлованах, шурфах, дудках или буровых скважинах).

4.4. Площадка, выбранная для проведения испытаний грунтов или проходки горной выработки, должна быть при необходимости спланирована и оконтурена водоотводной канавой. Размеры площадки устанавливают из условий размещения выработки и установки для испытаний грунта.

4.5. Точки проведения испытаний или опытные выработки закрепляют временными знаками с использованием геодезических методов. Планово-высотная привязка этих точек должна быть приведена в материалах испытаний.

4.6. Испытания просадочных грунтов, проводимые с замачиванием, следует выполнять на специально отводимой опытной площадке.

4.7. Способы проходки выработок для испытаний должны обеспечивать сохранение ненарушенного природного сложения и плотности грунта и его природной влажности, а также, при необходимости, и напряженно-деформируемого состояния.

При бурении скважины для испытания грунта ниже уровня подземных вод не допускается его понижение в скважине.

При подготовке к испытанию грунта забой выработки зачищают до ненарушенного природного грунта, а при испытании мерзлого грунта - до ненарушенного мерзлого грунта.

4.8. Выработки, в которых проводятся полевые испытания, должны находиться на расстоянии, исключающем влияние на них рядом расположенных выработок (котлованов, выемок и др.).

4.9. В процессе проходки выработок следует вести документацию литологического строения, а в мерзлых грунтах - также криогенного строения толщи грунтов.

4.10. Места проведения испытаний должны быть защищены от проникновения поверхностных вод и атмосферных осадков, а в зимнее время - от промерзания.

Приборы и оборудование должны быть защищены от непосредственного воздействия солнечных лучей, сильного ветра и атмосферных осадков.

4.11. При режимных наблюдениях на опытных площадках необходимо не нарушать растительный и снежный покровы около горной выработки и на площадке в целом.

4.12. Места испытаний должны ограждаться и при необходимости защищаться от доступа посторонних лиц.

4.13. После проведения испытаний горную выработку, пройденную в процессе испытания и не переданную заказчику для продолжения стационарных наблюдений, надлежит затампонировать грунтом и, при необходимости, закрепить знаком с маркировкой (номер выработки, организация и т.п.).

Площадку испытания следует очистить от мусора и восстановить почвенно-растительный слой в местах, где он был нарушен в результате испытаний грунта.

4.14. Погрешность измерений должна устанавливаться в программе испытаний в зависимости от диапазона измеряемых величин. Приборы и оборудование, применяемые при испытаниях, должны обеспечивать требуемую точность измерений определяемых параметров.

4.15. При обработке результатов испытаний модуль деформации грунта E вычисляют с точностью 0,5 МПа - при E более 10 МПа; 0,25 МПа - при E от 2 до 10 МПа; 0,1 МПа - при E менее 2 МПа; начальное просадочное давление вычисляют с точностью 0,01 МПа, относительную просадочность - 0,01, сопротивление грунта срезу - 0,01 МПа, угол внутреннего трения - 1°, удельное сцепление - 0,01 МПа.

4.16. Статистическую обработку результатов определений характеристик физико-механических свойств грунтов, используемых при проектировании оснований и фундаментов зданий и сооружений, проводят по ГОСТ 20522.

4.17. Результаты полевых испытаний грунта заносят в журналы испытаний, содержащие данные о месте проведения испытаний, схему расположения точек испытаний или опытных горных выработок, описание и другие необходимые характеристики грунта, данные об используемых установках, приборах, оборудовании и методиках (стандартах) выполнения испытаний.

Образцы грунта для определения этих характеристик отбирают непосредственно в опытных горных выработках на отметке испытания грунта и на расстоянии не более 3 м от оси выработки.

Страницы журнала должны быть пронумерованы, а журнал подписан руководителем полевого подразделения и исполнителем.

## 5. Требования к установкам для проведения испытаний,

приборам и оборудованию

5.1. Установки, приборы и оборудование для испытаний грунтов должны быть сертифицированы, а оборудование, выпускаемое в опытном варианте, должно иметь паспорт и инструкцию по эксплуатации.

5.2. Все конструкции установок для проведения испытаний должны быть рассчитаны на нагрузку, на 30% превышающую наибольшую нагрузку, предусмотренную программой испытаний.

5.3. Домкраты должны быть предварительно оттарированы, а насосные станции гидравлических домкратов со шлангами - проверены на герметичность в соответствии с паспортными данными устройства.

5.4. После окончания монтажа установки для проведения испытаний следует проверить правильность и надежность сборки всей установки и ее отдельных узлов, а также должна быть обеспечена надежность и безопасность работы оборудования при испытаниях.

5.5. При необходимости нагнетания воды в опытные скважины трубопроводы и другие конструкции должны быть рассчитаны на давления, на 50% превышающие значения давлений, предусмотренные программой испытаний.

5.6. Оборудование, используемое при испытаниях грунтов, должно подвергаться периодическим проверкам в соответствии с паспортными данными.

5.7. Механизмы и устройства для создания давления на грунт (прессы, прессиометры, крыльчатки, зонды и пр.) должны обеспечивать:

- центрированную (соосную) передачу нормальной нагрузки на грунт и ее вертикальность;

- приложение касательной нагрузки в строго фиксированной плоскости среза, перпендикулярной к плоскости приложения нормальной нагрузки;

- возможность нагружения грунта ступенями или непрерывно при заданной постоянной скорости деформирования грунта;

- постоянство давления на каждой ступени нагружения.

5.8. Устройства и приборы, используемые для измерения деформаций и нагрузок, должны обеспечивать погрешность измерений не более указанных в 4.14.

5.9. Измерительные приборы должны периодически (согласно паспорту) подвергаться метрологическим поверкам, но не реже одного раза в год, и иметь ведомость поправок в пределах рабочего диапазона каждого прибора.

5.10. При применении приборов с ионизирующими излучениями должны соблюдаться правила техники безопасности, изложенные в инструкциях к этим приборам.

5.11. Части установок и приборы, соприкасающиеся с водой, должны быть изготовлены из коррозионно-стойких материалов или защищены от воздействия воды.

# Приложение А

(рекомендуемое)

МЕТОДЫ ПОЛЕВЫХ ИСПЫТАНИЙ ГРУНТОВ

Таблица А.1

| Характеристика грунта | Метод определения характеристик грунта | Область применения метода |
| --- | --- | --- |
| Влажность | Нейтронный | Пески, глинистые и крупнообломочные грунты с содержанием включений размером 100 мм не более20% по массе |
| Плотность | Радиоизотопный |  |
|  | │"Шурфа-лунки" | Крупнообломочные грунты |
| Коэффициент водопроницаемости (фильтрации) | Налив воды в шурфы и скважины; нагнетание воды│(воздуха) в скважины | Выше уровня грунтовых вод: скальные трещиноватые, песчаные и глинистые грунты |
|  | Откачка воды из скважин и шурфов; нагнетание воды в скважины; измерение расхода воды в скважине (расходометрия); режимные наблюдения; индикаторный метод | Ниже уровня грунтовых вод: скальные трещиноватые, песчаные и глинистые грунты |
| Температура | Термоизмерительными устройствами в скважинах | Мерзлые, промерзающие, протаивающие грунты(кроме измерения температуры поверхности грунтов) |
| Глубина сезонного промерзания | Мерзлотомерами | Все дисперсные грунты |
| Глубина сезонного оттаивания | Мерзлотомерами; определением криотекстуры; непосредственными измерениями |  |
| Сжимаемость и набухаемость немерзлых грунтов: │- модуль деформации | Статическое нагружение штампов в горных выработках и в массиве, нагружение с постоянной скоростью прессиометров и дилатометров в скважинах и в массиве | Крупнообломочные грунты, пески, глинистые, органоминеральные и органические грунты |
| относительная просадочность при заданном давлении- относительная просадочность при различных давлениях и начальное просадочное давление - относительное набухание при различных давлениях и давление набухания | Нагружение штампов с замачиванием грунтов по схеме "одной кривой" | Просадочные грунты |
|  | Нагружение штампов с замачиванием грунтов по схеме "двух кривых" |  |
|  | Экспериментальные полевые работы по специальной программе | Глинистые набухающие грунты |
| Прочность немерзлых грунтов: - угол внутреннего трения - удельное сцепление - сопротивление срезу | Срез целиков грунта консолидированный | Крупнообломочные грунты, пески и глинистые грунты с показателем текучести l < 1 (независимо L от степени влажности в стабилизированном состоянии) |
| - угол внутреннего трения - удельное сцепление | Срез целиков грунта неконсолидированный | Водонасыщенные глинистые грунты (при степени влажности S > 0,85 с показателем текучести l >= 0,5 L в нестабилизированном состоянии) |
| - сопротивление срезу | Вращательный срез крыльчаткой | Глинистые, органо- минеральные и органические грунты с крупнообломочными включениями размером2 - 10 мм не более 15% по массе |
| Условное динамическое сопротивление | Динамическое зондирование | Дисперсные природные, техногенные и мерзлые грунты, состав и состояние которых позволяют проводить непрерывное внедрение зонда (кроме грунтов, содержащих частицы размером крупнее 10 мм более 40% по массе) |
| Удельное сопротивление грунта конусу и зонда сопротивление трению грунтов по боковой поверхности зонда | Статическое зондирование | Дисперсные природные, техногенные и мерзлые грунты, состав и состояние которых позволяют проводить непрерывное внедрение зонда (кроме грунтов, содержащих частицы размером крупнее 10 мм более 25% по массе) |
| Несущая способность сваи | Испытания свай динамическими, статическими, вдавливающими, выдергивающими и горизонтальными нагрузками | Все дисперсные грунты (кроме набухающих и засоленных) |
|  | Испытания эталонных свай статическими нагрузками | Все дисперсные грунты (кроме песков и глинистых грунтов, содержащих крупнообломочные включения более 40% по массе) |
| Удельная касательная сила морозного пучения | Испытание образца фундамента | Грунты без жестких структурных связей, обладающие пучинистыми свойствами |
| Деформируемость мерзлых грунтов: - коэффициент сжимаемости - коэффициент оттаивания - модуль деформации | Испытание горячим штампом | Мерзлые грунты, используемые по принципу II |
| Прочность мерзлых грунтов: - несущая способность сваи - предельно длительное сопротивление основания статистической нагрузке | Испытания свай статическими, вдавливающими и выдергивающими нагрузками | Мерзлые грунты, используемые по принципу I |